## Slide 1
Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplívající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 24.02.2022. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.
Technická data
Ochranná větrací mřížka jednoduchá 60 mm Technický list
Ochranná větrací mřížka jednoduchá
Materiál | PP (polypropylen)
Odolnost | odolná proti nárazu, odolná vůči povětrnostním vlivům, UV stabilizovaná
Kód výrobku | 
Barvy | 
Rozměr | Základna 26 mm, výška hrotů 60 mm, délka 1000 mm
Balení | 200 ks / 200 bm
Hmotnost | 0,073 kg / ks - 15 kg / bal
Montáž:
Ochranná větrací mřížka se přibíjí na okapovou lať (první lať na okapové hraně) pomocí hřebíků ve vzdálenosti cca 10 – 15 cm
47574100060 | 47575100060
červená | černá
Ochranná větrací mřížka jednoduchá vytváří funkční a estetické zakončení okapní hrany u okapu střechy. Je určena pro montáž na první lať v okapové hraně, kde díky měkkým hřebenovým lamelám zabezpečuje uzavření spodního profilu tašky proti vletu ptáků a zároveň přivádí vzduchu do střešní konstrukce. Instalace se provádí přibitím na první lať.